## Slide 1: WIFI 6
Các bước thi công
Swap Modem WiFi 6
PHÒNG ĐÀO TẠO TINPNC| Youtube Channel – ĐÀO TẠO TINPNC ; Email - TINPNC.DT@fpt.net

## Slide 2: SWAP WIFI 6 | Tổng quan
Bước 1
Kiểm tra tình trạng khách hàng Liên hệ khách hàng
Bước 2
Giới thiệu Modem Wi-Fi 6
Bước 3
Khảo sát mô hình trước thi công
Bước 4
Triển khai Modem Wi-Fi 6
Bước 5
Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ
Bước 6
Hướng dẫn khách hàng nghiệm thu

## Slide 3: SWAP WIFI 6 | Bước 1
Các thông tin cần ghi nhận
Thông tin liên hệ khách hàng.
Tình trạng Công suất quang (RX/TX)
tại modem.
Ngưỡng gông suy hao Lastmile.
Các thông tin về lịch sử bảo trì, thông
tin Network của khách hàng (nếu có).
Đọc thông tin
Checklist trên Mobinet

## Slide 4
SWAP WIFI 6 | Bước 1
Các thông tin cần ghi nhận
• Thông tin liên hệ khách hàng.
• Tình trạng Công suất quang (RX/TX)
tại modem.
• Suy hao cáp Lastmile.
Ngưỡng gông suy hao Lastmile.
Các thông tin về lịch sử bảo trì, thông tin Network của khách hàng (nếu có).
giá trước vấn đề & tình huống có thể phát sinh với mô hình mạng hiện tại.
”
Đọc thông tin
Checklist trên Mobinet
“Sử dụng thông tin về lịch sử bảo trì, thông tin Network của khách hàng để đánh
”
“Xử lý chất lượng kết nối vật lý đạt chuẩn theo quy định đã ban hành. Yêu cầu ghép cặp hoặc liên hệ các bộ phận liên quan khi cần hỗ trợ xử lý tín hiệu quang.

## Slide 5: SWAP WIFI 6 | Bước 1
Địa điểm, thời gian
Xác nhận thông tin khách hàng
Chuyển đổi modem wifi 6
Thông tin về mục đích liên hệ
Ví dụ:
Xin lỗi có phải số máy của anh (chị) A không ạ? Em là B, kỹ thuật mạng FPT ạ. Anh (chị) có nhà không để em qua chuyển đổi modem wifi 6 cho nhà anh (chị) ạ?
”
“

## Slide 6: SWAP WIFI 6 | Bước 2
Lợi ích Modem WiFi 6 mang lại cho khách hàng (Tốc độ nhanh & ổn định hơn; Bảo mật tốt hơn; Tiết kiệm năng lượng hơn; Tương thích tốt hơn).
Lợi ích WiFi 6
Modem WiFi 6 [Tên thiết bị].
Giới thiệu thiết bị
Kỹ thuật đến nhà khách hàng, sau khi chào hỏi kỹ thuật giới thiệu modem wifi 6 sử dụng để nâng cấp cho khách hàng & lợi ích mang lại cho khách hàng.
”
“

## Slide 7
SWAP WIFI 6 | Bước 3
Kỹ thuật xin phép khách hàng thực hiện khảo sát & ghi
nhận lại mô hình mạng hiện tại của khách hàng.
”
“
Khảo sát
Ghi nhận cấu hình mạng
Test & ghi nhận
Xác nhận tình trạng

## Slide 8: KHẢO SÁT Thu thập thông tin & chuẩn đoán tình trạng mạng hiện tại trên PT DOCTOR
https://management-stag.mypt.vn/

## Slide 9: KHẢO SÁT Khảo sát nhu cầu & cập nhật mô hình mạng khách hàng lên PT MAP
PT Map
Chọn PT MAP
Nhập mã HĐ
Tạo khảo sát

## Slide 10: GHI NHẬN CẤU HÌNH MẠNG Kiểm tra thông tin cấu hình mạng trong modem (hiện tại) & mô hình kết nối các thiết bị khác
Username & Password
Tên & mật khẩu wifi. Mật khẩu login modem.
CẤU HÌNH CAMERA
Các cấu hình camera (nếu có) đang
cấu hình trong modem: IP camera,
port camera, DDNS.
IP Address & DHCP Pool
Địa chỉ IP modem
Thông tin cấp phát DHCP (DHCP
Pool)
CÁC THIẾT BỊ KHÁC
Các thiết bị đang kết nối trực tiếp vào modem qua WiFi hoặc cáp LAN:
FPT Camera
FPT SmartHome
Truyền hình FPT Play

## Slide 11: TEST & GHI NHẬN Modem & các thiết bị khác
MODEM
Test băng thông qua wifi, vùng phủ dịch vụ (lưu lại làm căn cứ so sánh với Modem WiFi 6).
Công suất quang đạt chuẩn.
AP
Kiểm tra mạng tại các thiết bị mở rộng mạng khác (nếu có).
TB KHÁC
Kiểm tra tình trạng hoạt động & cấu hình của các thiết bị khác (nếu có): Ex: Camera, thiết bị IOT, Truyền hình, ... .

## Slide 12: XÁC NHẬN VỚI KHÁCH HÀNG Tình trạng hoạt động mô hình mạng (thiết bị) hiện tại
Kỹ thuật xác nhận cụ thể tình trạng hoạt động, các lỗi mạng nếu có ở mô hình (thiết
bị) hiện tại với khách hàng.
”
“
Lưu ý: Nếu mô hình hiện tại chưa tối ưu cho nhu cầu sử dụng của khách hàng, kỹ thuật tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.
Ex: Di chuyển vị trí modem, nâng cấp thêm bộ phát wifi.

## Slide 13: SWAP WIFI 6 | Bước 4
Cấu hình Internet
Cấu hình PPPoE, WiFi ...
Hoàn tất checklist
Modem online, Reboot Modem để Update Firmware mới (nếu có).
Ghi chú thông tin & hoàn tất checklist để cập nhật gói cước theo chính sách.
Nghiệm thu Internet Modem
Test & nghiệm thu Internet tại Modem theo tiêu chuẩn chung & riêng của
thiết bị Modem WiFi 6.

## Slide 14: SWAP WIFI 6 Ghi chú checklist trên mobinet
Trường hợp không gặp chủ hợp đồng khi thi công, sau thi công phải: Thông tin ngắn gọn lại tiến trình triển khai & kết quả cho chủ hợp đồng cùng nắm thông tin.
Thông tin khách hàng: Số điện thoại & tên khách hàng (mối quan hệ
với chủ hợp đồng) kỹ thuật gặp trực tiếp trong quá trình thi công.
Mô hình nhà khách hàng.
Các thông tin tư vấn khác.
Phản hồi, góp ý, hoặc yêu cầu khác của khách hàng (nếu có).

## Slide 15: SWAP WIFI 6 | Bước 4
Kiểm tra dịch vụ khác
Sau khi modem online, kiểm tra chất lượng & tình trạng hoạt
động của các dịch vụ khác: Camera, IOT, ... Đảm bảo hoạt động bình thường, ổn định.
Thu dọn vệ sinh & dán tem
Vệ sinh sau thi công & dán tem báo hỏng theo quy định lên modem.

## Slide 16: THI CÔNG MODEM WIFI 6
Vị trí lắp đặt tối ưu cho mạng wifi & nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thi công thiết bị
đảm bảo tính thẩm mỹ.
”
“
Lưu ý: Nếu vị trí lắp đặt chưa tối ưu hoặc không thẩm mỹ, tư vấn khách hàng, cung cấp giải pháp phù hợp & thực hiện hỗ trợ.

## Slide 17: SWAP WIFI 6 | Bước 5 & 6
SỬ DỤNG WIFI 6
Khánh hàng nhận diện tên-mật
khẩu wifi & sử dụng mạng wifi 6.
TRẢI NGHIỆM SỰ KHÁC BIỆT
So sánh (băng thông, vùng phủ dịch vụ), khách hàng thấy sự ưu việt của Modem WiFi 6 so với
Modem cũ.
HI FPT
Khách hàng cài & sử dụng Hi FPT.
NGHIỆM THU DỊCH VỤ
Kỹ thuật thông tin kết quả triển khai, hướng dẫn Khách hàng
đồng nghiệm thu dịch vụ.
W
F
I
6

## Slide 18: SWAP WIFI 6 Sau khi khách hàng nghiệm thu dịch vụ, kỹ thuật thu tiền dịch vụ theo chính sách
Ví dụ giao tiếp:
Em đã thi công xong modem wifi 6 cho nhà mình rồi ạ, em xin phép anh (chị) cho em thu 330k tiền chuyển đổi thiết bị & 22k tiền
phí sử dụng dịch vụ mỗi tháng ạ.
”
“
Lưu ý: Số tiền thu có thể thay đổi theo chính sách của công ty, luôn kiểm tra chính sách bán hàng hiện hành tại thời điểm tư vấn cho khách hàng.

## Slide 19: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6

## Slide 20: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
1. Lỗi rút/cắm FC
Khi thực hiện rút hoặc cắm đầu nối quang (Fast Connector) khỏi modem, tay thao tác phải cầm vào “vỏ áo màu xanh” của đầu nối quang, để tránh làm hỏng & suy hao quang tại đầu nối. Kiểm tra suy hao quang tại modem trước & sau khi Swap modem, đảm bảo suy hao quang đạt chuẩn sau khi
Swap.
Vỏ áo đầu nối
quang

## Slide 21: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
2. Cấu hình wifi chuẩn để sử dụng tính năng Band Steering
Trong tất cả các tình huống, SSID/Password Wi-Fi phải đặt giống nhau để sử dụng Wifi Band Steering
WiFi Band Steering là một chức năng giúp điều khiển thiết bị kết nối mạng không dây đến băng tần wifi tốt nhất hiện có & được hỗ trợ.

## Slide 22
CẤU HÌNH WIFI CHUẨN – ONT AX1800C
Wi-Fi 2.4GHz
Cấu hình tên & mật khẩu wifi

## Slide 23: Wi-Fi 5GHz Cấu hình tên & mật khẩu wifi
CẤU HÌNH WIFI CHUẨN – ONT AX1800C
Tên & mật khẩu wifi trên 2 tần số 2.4GHz & 5GHz đặt giống nhau.

## Slide 24: CẤU HÌNH WIFI CHUẨN – ONT AX1800GZ
Cấu hình tên & mật khẩu wifi trên SSID 1 (2.4GHz). Sau khi nhấn “Apply” modem sẽ đồng bộ tên & mật khẩu wifi cho wifi 5GHz.

## Slide 25: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
3. Khách hàng sử dụng Camera Wi-Fi & thiết bị IOT
Giải pháp cấu hình: Tiến hành mở thêm SSID4 2.4G dành riêng cho các thiết bị Camera, robot, IoT… này.
Lưu ý: Khi thực hiện bước này, thì tên Wi-Fi 2.4GHz và 5GHz chính vẫn phải được cấu hình cùng tên và mật khẩu

## Slide 26
ONT AX1800C
Cấu hình mở thêm SSID4 trên Wifi 2.4GHz

## Slide 27
Cấu hình mở thêm SSID4 trên
Wifi 2.4GHz – ONT AX1800GZ
ONT AX1800GZ

## Slide 28: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
4. Tình huống khách hàng sử dụng thiết bị (laptop, điện thoại) đời cũ,
không hỗ trợ 5G, không hỗ trợ chuẩn 802.11ax, nên không nhìn thấy
sóng wifi
Giải pháp cấu hình: Tiến hành login modem, chỉ thực hiện hạ chuẩn wifi
2.4GHz về BGN. Tên/Mật khẩu wifi 2.4GHz và 5GHz vẫn đặt chung. Wifi 5GHz
giữ nguyên mode AN/AC/AX.

## Slide 29
Hạ chuẩn wifi trên tần số 2.4GHz về Mode BGN.
ONT AX1800C

## Slide 30
Hạ chuẩn wifi trên tần số 2.4GHz về Mode BGN.
ONT AX1800GZ

## Slide 31: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
5. Tình huống Khách hàng dùng thiết bị cũ, không cập nhật OS, kết nối
wifi bị rớt/văng ra liên tục.
Giải pháp cấu hình: Tiến hành hạ chuẩn bảo mật xuống WPA2 trên cả 2.4GHz
và 5GHz.

## Slide 32
ONT AX1800C
Hạ chuẩn
bảo mật trên tần số 2.4GHz &
5GHz về
WPA2.

## Slide 33: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
6. Cấu hình PPPoE trên ONT AX1800GZ, chỉ sửa trực tiếp trên giao diện
WAN Connection đang có sẵn, không xóa, tạo mới dẫn tới lỗi sai MAC.

## Slide 34: LƯU Ý KHI SWAP MODEM WI-FI 6
VIDEO HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG WIFI KHI SWAP 6
Modem AX1800C
Lỗi rút, cắm FC
Modem AX1800GZ

## Slide 35: PHỤ LỤC APPs sử dụng để test, nghiệm thu dịch vụ & xử lý tình huống khi Swap WiFi 6

## Slide 36: Mobile App Network Analyzer
36
Phần mềm phân tích mạng tổng hợp có trên Google Play & App Store.
Wi-Fi Signal
Hiển thị chất lượng mạng wifi
Tools
Các tính năng kiểm tra phân tích mạng tương tự ping, tracert, nslookup trên Windows OS …
LAN Scan
Quét, kiểm tra các thiết bị mạng
trong local.

## Slide 37
SPEEDTEST
Change Server
Thay đổi Server kiểm tra
Kiểu kết nối Đa/đơn luồng
Multi/Single

## Slide 38
https://management-stag.mypt.vn/login

## Slide 39
https://management-stag.mypt.vn/login

## Slide 40
PT MAP
Trên App My PT

## Slide 41: CHỈ SỐ NGHIỆM THU TIÊU CHUẨN

## Slide 42: Chất lượng các kết nối vật lý
Công suất thu (RX) tín hiệu quang tại modem phải đạt
trong ngưỡng từ -23dBm đến -10dBm
Suy hao cáp lastmile ≤ 1dB (chênh lệch giữa Công
suất thu tập điểm & Công suất thu modem)
Ngưỡng gông suy hao lastmile = Công suất tập điểm – Công
suất thu quang tại nhà khách hàng < 3dB

## Slide 43: Chất lượng các kết nối vật lý
Adapter sử dụng đúng công suất, không đấu nối. Các cổng kết nối
của modem/router hoạt động bình thường,

## Slide 44
Chất lượng mạng tại Modem
Chất lượng kết nối: Kết quả Ping packet (gateway, dns fpt) đạt chuẩn
Host | Ping time (ms) từ Hà Nội | Ping time (ms) từ Đà Nẵng | Ping time (ms) từ TP.HCM
Trên Command Prompt (CMD) thực hiện ping đến IP Modem (Default Gateway) ≤ 1 ms & ping đến DNS FPT. (Ping >30 packets, 0% loss) |  |  | 
Default Gateway | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms
DNS FPT Miền Bắc | ≤ 5 ms | ≤ 15 ms | 
DNS FPT Miền Nam |  |  | ≤ 2 ms
Trên Windows OS – Command Prompt (CMD) hoặc tính năng Ping (tool Network Analyzer), tại vị trí có signal wifi >-60dBm, ping đến IP Modem (Default Gateway) ≤ 20 ms. ( Ping >30 packets, <10% loss) |  |  | 
Default Gateway | ≤ 20 ms |  | 

## Slide 45: Chất lượng mạng tại Modem
Tốc độ Internet: Băng thông (bandwidth), trên Modem Wifi 6 & gói cước 1Gbps
- Đo qua LAN: Sử dụng App hoặc Web Speedtest đến Server FPT, Card mạng LAN 1Gigabit băng thông đạt ~900Mbps

## Slide 46: Chất lượng mạng tại Modem
Tốc độ Internet: Băng thông (bandwidth), trên Modem Wifi 6 & gói cước 1Gbps
- Đo qua Wifi: Sử dụng App Speedtest đến Server FPT. Thiết bị test hỗ trợ WiFi 6, kết quả đo trên band 5Ghz, signal wifi >-60dBm băng thông đạt khoảng ~500Mbps.

## Slide 47: Chất lượng mạng tại Modem
Chất lượng sóng Wi-Fi:
  Vị trí cạnh modem (khoảng cách <3m, không vật cản), signal tối thiểu không thấp hơn -60dBm.
  Vị trí xa modem, KH thường xuyên sử dụng mạng, signal tối thiểu không thấp hơn -70dBm.
Signal Strength | TL;DR | Chi tiết | Dịch vụ khuyến cáo
- 30 dBm | Tuyệt vời | Cường độ tín hiệu gần như tối đa có thể đạt được. Khách hàng chỉ có thể cách AP vài bước chân để đạt được điều này. | Tất cả
-60 dBm | Rất tốt | Cường độ tín hiệu tối thiểu cho các ứng dụng yêu cầu dữ liệu thời gian thực. | VoIP / VoWiFi, streaming video, game online Các dịch vụ real-time
-70 dBm | Okay | Cường độ tín hiệu tối thiểu để phân phối gói tin cậy (TCP) | Email, web

## Slide 48: THANK YOU
PHÒNG ĐÀO TẠO TINPNC| Youtube Channel – ĐÀO TẠO TINPNC ; Email - TINPNC.DT@fpt.net